STRONA INTERNETOWA

FORMIERKA PIEROGÓW HSMS 101
Formierka pierogów jest przeznaczona do formowania wyrobów kulinarnych takich jak: / pierogi, / kopytka, / kluski śląskie, / pyzy, / paszteciki, / pulpety, / klopsy itp. / Wszystkie części formierki stykające się z produktem zostały wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. / Formierka przeznaczona jest dla zakładów gastronomicznych, restauracji, stołówek, firm kateringowych itp. / Formierka wyposażona jest w nowoczesny układ sterowania, który pozwala na niezależne sterowanie każdym napędem. Umożliwia to łatwą zmianę parametrów produktu bez zatrzymywania urządzenia. / Produkty wytwarzamy przy zastosowaniu różnego rodzaju oprzyrządowania, właściwego dla danego wyrobu. / Parametry techniczne: / długość - 820/1320 mm / wysokość – 1400 mm / szerokość – 490 mm / wysokość transportera – 880 mm / ciężar – 170 kG / moc zainstalowana – 1.9 kW / pojemność leja – 13 l / Wydajności: / Pierogi 30g – 250kG/godz / kopytka – 220 kG/godz / kluski śląskie – 140 kG/godz / Podane wydajności należy traktować orientacyjnie, / wydajność rzeczywista zależy od grubości i właściwości ciasta, zawartości farszu, rodzaju przystawki itd. / Zalety formierki: / -nie „męczy” ciasta / -nie niszczy struktury farszu

FORMIERKA PYZ NADZIEWANYCH i KNEDLI HSMS 201
Formierka pyz jest przeznaczona do formowania wyrobów kulinarnych takich jak: / pyzy z farszem / knedle z całymi owocami / pyzy jednorodne / kartacze/cepeliny/, / kluski śląskie, / kopytka / paszteciki, / pulpety, / klopsy itp. / Wszystkie części formierki stykające się z produktem zostały wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. / Formierka przeznaczona jest dla zakładów gastronomicznych, restauracji, stołówek, firm kateringowych itp. / Formierka wyposażona jest w nowoczesny układ sterowania, który pozwala na niezależne sterowanie każdym napędem. Umożliwia to łatwą zmianę parametrów produktu bez zatrzymywania urządzenia. / Produkty wytwarzamy przy zastosowaniu różnego rodzaju oprzyrządowania właściwego dla danego wyrobu. / Parametry techniczne: / długość - 800/1130 mm / wysokość – 1400 mm / szerokość – 600 mm / wysokość transportera – 530 mm / ciężar – 150 kG / moc zainstalowana – 1.2 kW / pojemność leja – 13 l / Wydajności: / Pyzy 40g – 120kG/godz / kopytka – 100 kG/godz / kluski śląskie – 100 kG/godz / Podane wydajności należy traktować orientacyjnie, / wydajność rzeczywista zależy od rodzaju produktu i właściwości ciasta, zawartości farszu, rodzaju oprzyrządowania itd.

MASZYNA DO PRZECIERAKÓW, KLUSKI ZIEMNIACZANE, SZARPAKI HSMS401
MASZYNA DO PRZECIERAKÓW, HSMS401 / Przecieraki to produkt występujący pod różnymi nazwami np.:klusek ziemniaczanych, szarpaków itd. / Urządzenie HSMS401 przeznaczone jest do produkcji klusek ziemniaczanych (przecierakow). / Po wyposażeniu urządzenia w inne oprzyrządowanie można je wykorzystać, także do produkcji / -kopytek, / -pyz, / -klusek śląskich itp. / Ciasto znajdujące się w leju przemieszczane jest poprzez pompę łopatkową do głowicy przecierającej, z której wypływa w postaci nieregularnych drobin. Ciasto w tej postaci wpada do gorącej wody gdzie następuje jego „ścięcie” / Dane techniczne / Wymiary (szer - dłu - wys) 340x970x1590 mm / Ciężar 70 kG / Napięcie zasilania 3x380 V / Moc zainstalowana 0.55 kW / System ochrony przed porażeniem zerowanie i uziemienie / Stopień ochrony silnika IP55 / Wydajność do 200 kG/godz.

TRANSPORTERY
Transporter łopatkowy HSMS 301 / Transporter przeznaczony jest do transportowania produktów z formierki do współpracujących urządzeń technologicznych np. do tunelu do gotowania ,gdy mamy różne wysokości krawędzi załadowczych. / Transporter polecamy zwłaszcza do produktów kulistych takich jak: pyzy, kluski śląskie, knedle itp. / Transporter rozrzutnik HSMS 302 / Transporter przeznaczony jest do transportowania produktów z jednej lub dwóch formierek do współpracujących urządzeń technologicznych np. do tunelu do gotowania . Zebrane produkty są dostarczane do tunelu w którym następuje rozłożenie produktu na całej szerokości taśmy. Takie rozłożenie uniemożliwia sklejanie się produktu np. pierogów.