Formierka Pierogów typ HSMS-50 / HS Maszyny Spożywcze

Pierogi, kopytka, leniwe / Śląskie, pyzy, pulpety	Formierka pierogów jest przeznaczona do formowania wyrobów kulinarnych takich jak: / pierogi, / kopytka, / kluski śląskie, / pyzy, / pyzy nadziewane, / paszteciki, / pulpety, / klopsy itp. / Wszystkie części formierki stykające się z produktem zostały wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. / Formierka przeznaczona jest dla zakładów gastronomicznych, restauracji, stołówek, firm kateringowych itp. / Formierka wyposażona jest w nowoczesny układ sterowania, który pozwala na niezależne sterowanie każdym napędem. Umożliwia to łatwą zmianę parametrów produktu bez zatrzymywania urządzenia. / Produkty produkujemy przy zastosowaniu różnego rodzaju oprzyrządowania właściwego dla danego wyrobu. / Na formierce możemy wykorzystywać przystawki z pierożkarki 01MG co umożliwia unowocześnienie parku maszynowego przy zachowaniu charakteru wyrobów.
Parametry techniczne: / długość - 665/1000 mm / wysokość – 1400 mm / szerokość – 330 mm / wysokość transportera – 880 mm / ciężar – 140 kG / moc zainstalowana – 1.5 kW / pojemność leja – 13 l	Wydajności: / Pierogi 30g – do 130 kG/godz / kopytka – 100 kG/godz / kluski śląskie – 100 kG/godz / pyzy nadziewane 100 kG/godz / Podane wydajności należy traktować orientacyjnie, / wydajność rzeczywista zależy od grubości i właściwości ciasta, zawartości farszu, rodzaju przystawki itd. / Zalety formierki: / - regulacja „na biegu maszyny” / - nie „męczy” ciasta / - nie niszczy struktury farszu

HS Maszyny Spożywcze
03-589 Warszawa
ul. Gilarska 2

maszyny-spozywcze.pl

tel: Ryszard Stasieczek 511 630 023
     Stanisław Hausner 608 355 631