HS Maszyny Spożywcze Formierka Klusek typ HSMS-200

|  | Formierka klusek jest przeznaczona do formowania wyrobów kulinarnych takich jak: kopytka, leniwe kluski śląskie, pyzy, kluski ziemniaczane pulpety, klopsy itp. Wszystkie części formierki stykające się z produktem zostały wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. Formierka przeznaczona jest dla zakładów gastronomicznych, restauracji, stołówek, firm kateringowych itp. Produkty produkujemy przy zastosowaniu różnego rodzaju oprzyrządowania właściwego dla danego wyrobu. Na formierce możemy wykorzystywać przystawki z pierożkarki 01MG co umożliwia unowocześnienie parku maszynowego przy zachowaniu charakteru wyrobów Formierka wyposażona jest w nowoczesny układ sterowania, który pozwala na niezależne sterowanie każdym napędem. Umożliwia to łatwą zmianę parametrów produktu bez zatrzymywania urządzenia. |
| --- | --- |
| Parametry techniczne: długość - 500/800 mm wysokość – 1400 mm szerokość – 330 mm wysokość transportera – 880 mm ciężar – 90 kG moc zainstalowana – 0,75 kW pojemność leja – 13 l | Wydajności: kopytka, leniwe – 150 kG/godz kluski śląskie, pyzy, pulpety – 120 kG/godz Podane wydajności należy traktować orientacyjnie, wydajność rzeczywista zależy od właściwości ciasta, rodzaju przystawki itd. Zalety formierki: - regulacja „na biegu maszyny” - nie „męczy” ciasta |

HS Maszyny Spożywcze

03-589 Warszawa

ul. Gilarska 2

maszyny-spozywcze.pl

tel: Ryszard Stasieczek 511 630 023

Stanisław Hausner  608 355 631